Załącznik nr  5 do SIWZ      (wersja z dnia 07.11.2017 r.)

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej

na skrzyżowaniu DW 946 odc. 060 km 0+000 z ul. Turystyczna i Zasypnica

w Suchej Beskidzkiej

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość robót | Cena jedn. netto [zł] | Wartość robót netto [zł] (kol. 5 x kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-31 0301/06 | Ręczne rozebranie nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce żwirowej | m2 | 50,00 |  |  |
| 2 | KNNR 5 0701/02 | Kopanie rowów dla kabli ręczne grunt kategorii III v = 60*0,4*0,7=16,8m3 | m3 | 16,80 |  |  |
| 3 | KNR 5-10 0301/02 | Nasypanie warstwy piasku grubości na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m | m | 60,00 |  |  |
| 4 | KNR 5-10 0306/02 | Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o średnicy do 125mm, pierwsza rura - rura RHDPE 110/6,3 | m | 60,00 |  |  |
| 5 | KNR 5-01 0106/02 | Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych DVK 110 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 2-rury w warstwie - suma otworów 2 | m | 35,00 |  |  |
| 6 | KNR 5-01 0106/01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 75 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie 1x1 suma otworów: 1 | m | 10,00 |  |  |
| 7 | KNR 5-01 0106/01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie 1x1 suma otworów: 1 | m | 25,00 |  |  |
| 8 | KNNR 5 0702/01 | Zasypanie rowów dla kabli ręcznie grunt kategorii I-II | m3 | 16,80 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 60,00 |  |  |
| 10 | KNNR 1 0408/01 | Zagęszczanie nasypów ubijakiem mechanicznym grunt sypki kategorii I-II | m3 | 16,80 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0302/04 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 50,00 |  |  |
| 12 | KNR 5-01 0401/02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SK-1, w gruncie kategorii III - wykonanie specjalne | studnia | 1,00 |  |  |
| 13 | KNR 5-01 0401/02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SKR-1, w gruncie kategorii III - wykonanie specjalne | studnia | 6,00 |  |  |
| 14 | KNR 2-19 0122/02 | Uszczelnienie końców rury ochronnej dławice czopowe | szt. | 30,00 |  |  |
| 15 | KNR 4-01 0108/06 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III | m3 | 12,40 |  |  |
|  |  | 1.2 Przebudowa krawężników w rejonie przejścia przez ul. Zasypnica |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | m3 | 1,10 |  |  |
| 17 | KNR 2-31 0813/01 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej | m | 15,00 |  |  |
| 18 | KNR 2-31 0401/02 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 15,00 |  |  |
| 19 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 1,20 |  |  |
| 20 | KNR 2-31 0403/03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 15,00 |  |  |
| 21 | KNR 4-01 0108/06 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III | m3 | 2,46 |  |  |
|  |  | 2 Roboty kablowe |  |  |  |  |
| 22 | KNR 5-10 0114/02 | Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m kabel YKSY 5x1,5mm2 | m | 45,00 |  |  |
| 23 | KNR 5-10 0114/02 | Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m kabel YKSY 10x1,5mm2 | m | 70,00 |  |  |
| 24 | KNR 5-10 0114/02 | Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m kabel YKSY 24x1,5mm2 | m | 30,00 |  |  |
| 25 | KNR 5-10 0114/02 | Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m kabel YLY 3x1,5mm2 | m | 195,00 |  |  |
| 26 | KNR 5-10 0114/02 | Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m kabel YKY 3x6mm2 | m | 25,00 |  |  |
| 27 | KNR 5-10 0114/02 | Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m kabel ochronny LGY 6mm2 | m | 225,00 |  |  |
| 28 | KNNR 5 0713/01 | KNR 1306 0801/01 układanie kabli teletechnicznych o ilości par do 10 - XzTKMXpw 2x2x0,8 mm2 (do przycisków tramwajowych) | m | 55,00 |  |  |
| 29 | KNNR 5 0713/01 | KNR 1306 0801/01 układanie kabli teletechnicznych o ilości par do 10 - XzTKMXpw 1x2x0,8 mm2 (do pętli indukcyjnych) | m | 95,00 |  |  |
| 30 | KNNR 5 0727/04 | Podłączenie i obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych | szt. | 78,00 |  |  |
|  |  | 3 Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 31 | KNNR 1 0301/02 | Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km - pod fundament | m3 | 1,00 |  |  |
| 32 | KNNR 5 0411/06 | Fundamenty prefabrykowane pod sterownik w gruncie kategorii III, | szt. | 1,00 |  |  |
| 33 | KNR 5-10 1106/02 | Montaż na gotowym fundamencie, szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej przystosowanej do sterowania oświetleniem ulicznym na przejściach dla pieszych, wyposażonej w modem GSM do pracy z monitoringiem w ZDW Kraków | szt. | 1,00 |  |  |
| 34 | Kalkulacja własna | Podłączenie sterownika do systemu monitoringu sygnalizacji świetlnych ZDW Kraków łącznie z opłatą z karty SIM na 24 miesiące | kpl. | 1,00 |  |  |
| 35 | KNR 5-10 1106/01 | Montaż kart wideodetekcji w szafie sterowniczej | kpl. | 2,00 |  |  |
| 36 | KNR 5-10 1105/02 | Montaż kamer wideodetekcji na słupach wysięgnikowych | szt. | 4,00 |  |  |
| 37 | Kalkulacja własna | Oprogramowanie systemu wideodetekcji | kpl. | 1,00 |  |  |
| 38 | KNNR 5 0605/08 | Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III | m | 6,00 |  |  |
| 39 | KNNR 5 0605/02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii III | m | 50,00 |  |  |
| 40 | KNR 5-10 1101/01 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z fundamentem " - H do 4,2 m, fi 114 | szt. | 2,00 |  |  |
| 41 | KNR 5-10 1101/01 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej - wykonanie specjalne H = 5,0 m przystosowanych do montażu oprawy oświetleniowej | szt. | 2,00 |  |  |
| 42 | KNNR 1 0301/02 | Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km | m3 | 6,00 |  |  |
| 43 | KNNR 2 0110/01 | Betonowanie stóp fundamentowych z transportem betonu B-30 | m3 | 6,00 |  |  |
| 44 | KNNR 5 0903/01 | Montaż i stawianie słupa wysięgnikowego L= 6,0 mb | słup | 4,00 |  |  |
| 45 | KNNR 5 0406/01 | Montaż listew łączeniowych ZUG w masztach i słupach wysięgnikowych | szt. | 8,00 |  |  |
| 46 | KNR 5-10 1105/02 | Montaż na gotowych przewieszkach latarń sygnałów ulicznych do 4 komór 3x300 LED | szt. | 4,00 |  |  |
| 47 | KNR 5-10 1104/04 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą przyziemną z 4 komorami 3x300 LED | szt. | 4,00 |  |  |
| 48 | KNR 5-10 1104/03 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą przyziemną z 2 komorami 2x200 LED | szt. | 4,00 |  |  |
| 49 | KNR 5-10 1104/03 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą przyziemną z 1x200 LED - kolor żółty | szt. | 2,00 |  |  |
| 50 | KNNR 5 1009/04 | Montaż na konstrukcji jednej konsoli sygnalizatorów ulicznych | kpl. | 18,00 |  |  |
| 51 | KNR 5-10 1102/04 | Montaż ekranów kontrastowych na wysięgnikach EK-850 | kpl. | 4,00 |  |  |
| 52 | KNNR 5 0406/01 | Montaż przycisków dla pieszych z naprowadzaniem dźwiękowym typu EK 533 lub odpowiednik | szt. | 4,00 |  |  |
| 53 | KNNR 5 0406/01 | Montaż sygnalizatorów akustycznych na przejściu dla pieszych | szt. | 4,00 |  |  |
|  |  | 4 Montaż pętli indukcyjnych |  |  |  |  |
| 54 | Kalkulacja własna | Wykonanie pętli indukcyjnej dla pojazdów, 5 zwoi z przewodu LgYc 2,5 mm2 | kpl. | 5,00 |  |  |
| 55 | KNNR 5 0303/01 | Montaż puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2 | szt. | 5,00 |  |  |
|  |  | 5 Uziemienia i pomiary |  |  |  |  |
| 56 | KNP 18-13 1357/04 | Uruchomienie i sprawdzenie sygnalizacji skrzyżowania | kpl. | 1,00 |  |  |
| 57 | KNNR 5 1303/01 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego | pomiar | 12,00 |  |  |
| 58 | KNNR 5 1304/05 | Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar | szt. | 9,00 |  |  |
| 59 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar | szt. | 5,00 |  |  |
|  |  | 6 Doświetlenie przejść dla pieszych |  |  |  |  |
| 60 | Kalkulacja własna | Tyczenie geodezyjne w terenie | kpl. | 1,00 |  |  |
| 61 | KNR 5-10 1105/02 | Montaż opraw oświetlenia ulicznego LED na masztach sygnalizacyjnych | szt. | 3,00 |  |  |
| 62 | KNR 5-10 0114/02 | Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m kabel YKY 3x2,5mm2 z obróbką i podłączeniem | m | 90,00 |  |  |
|  |  | 7.1 Oznakowanie poziome i pionowe |  |  |  |  |
| 63 | Kalkulacja własna | Usunięcie oznakowania poziomego - P10 w rejonie szkoły | m2 | 12,00 |  |  |
| 64 | KNNR 6 0705/05 | Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie | m2 | 35,00 |  |  |
|  |  | 7.2 Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |
| 65 | KNNR 6 0702/01 | Montaż ogrodzenia segmentowego U-12a o długości segmentu l=1,5mb - ilość: 3 x 10,5 mb = 31,5 mb | szt. | 21,00 |  |  |
| 66 | KNNR 6 0702/01 | Słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 11,00 |  |  |
| 67 | KNNR 6 0702/05 | Pionowe znaki drogowe - folia II generacji C-2 | szt. | 1,00 |  |  |
| 68 | KNNR 6 0702/05 | Pionowe znaki drogowe - folia II generacji A-29 | szt. | 4,00 |  |  |
| 69 | KNNR 6 0702/05 | Pionowe znaki drogowe - folia II generacji T-1 | szt. | 1,00 |  |  |
| 70 | KNNR 6 0702/05 | Pionowe znaki drogowe - folia II generacji C-13a/C16a | szt. | 1,00 |  |  |
| 71 | KNNR 6 0702/05 | Pionowe znaki drogowe - folia II generacji plansza zawierająca D-6 plus T-27 w obramowaniu | szt. | 4,00 |  |  |
| 72 | KNNR 6 0702/05 | Pionowe znaki drogowe - folia II generacji D-1 | szt. | 2,00 |  |  |
| 73 | KNNR 6 0702/05 | Pionowe znaki drogowe - folia II generacji D-6 | szt. | 2,00 |  |  |
| 74 | KNNR 6 0702/05 | Pionowe znaki drogowe - folia II generacji B-20 | szt. | 1,00 |  |  |
| 75 | KNNR 6 0702/05 | Pionowe znaki drogowe - folia II generacji F-6a | szt. | 2,00 |  |  |
|  |  | BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ |  |  |  |  |
|  |  | 1 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 76 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 305,60 |  |  |
| 77 | KNR 2-01 0206/02 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km | m3 | 96,56 |  |  |
| 78 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i koszty pospółki do nasypów | m3 | 30,56 |  |  |
| 79 | KNR 2-01 0235/02.1 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) | m3 | 30,56 |  |  |
| 80 | KNR 2-01 0320/02.1 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m KROTNOŚĆ = 0,2 | m3 | 10,88 |  |  |
| 81 | KNR 2-01 0230/01.1 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m KROTNOŚĆ = 0,8 | m3 | 10,88 |  |  |
| 82 | KNR 2-01 0236/02 | Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 10,88 |  |  |
| 83 | KNR 2-01 0505/01 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 122,24 |  |  |
| 84 | KNR 2-01 0510/03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 122,24 |  |  |
|  |  | 2 Roboty instalacyjne |  |  |  |  |
| 85 | KNR 2-18 0501/03 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm | m2 | 27,20 |  |  |
| 86 | KNNR 4 1308/03 | Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk | m | 8,50 |  |  |
| 87 | KNR 2-18 0625/01 | Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem | szt. | 1,00 |  |  |
| 88 | KNR 2-18 0625/01 | Studzienka kablowa S600 | szt. | 2,00 |  |  |
| 89 | KNNR 5 0701/05 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV | m3 | 23,39 |  |  |
| 90 | KNNR 5 0702/05 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV | m3 | 16,64 |  |  |
| 91 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 52,00 |  |  |
| 92 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych DVK 110T | m | 52,00 |  |  |
| 93 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych 3xOPTO 40/3.7 | m | 52,00 |  |  |
| 94 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych NOVOSPLIT 7x14x2,0 UD | m | 52,00 |  |  |
|  |  | 3 Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 95 | KNR AT-03 0101/02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm | m | 61,30 |  |  |
| 96 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 4,38 |  |  |
| 97 | KNR 2-31 0403/02 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce piaskowej | m | 62,50 |  |  |
| 98 | KNR 2-31 0402/03 | Ława betonowa zwykła pod obrzeża | m3 | 1,90 |  |  |
| 99 | KNR 2-31 0407/05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 58,30 |  |  |
| 100 | KNR AT-04 0101/01 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m - zatoka | m2 | 95,30 |  |  |
| 101 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - zatoka i chodnik | m2 | 164,60 |  |  |
| 102 | KNR 2-31 0114/02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm – zatoka KROTNOŚĆ = - 5 | m2 | 95,30 |  |  |
| 103 | KNR 2-31 0114/02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm – chodnik KROTNOŚĆ = - 8 | m2 | 69,30 |  |  |
| 104 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 164,60 |  |  |
| 105 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm KROTNOŚĆ = 13 | m2 | 164,60 |  |  |
| 106 | KNR 2-31 0109/01 | Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm | m2 | 95,30 |  |  |
| 107 | KNR 2-31 0109/02 | Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm KROTNOŚĆ = 10 | m2 | 95,30 |  |  |
| 108 | KNR 2-31u1 0300/01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej | m2 | 69,30 |  |  |
| 109 | KNR 2-31u1 0200/01 | Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 5cm - zatoka | m2 | 95,30 |  |  |
| 110 | KNR 2-31 0608/03 | Ścieki uliczne z kostki nieregularnej w dwóch rzędach o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 61,30 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma wartości poz. 1 – 110): |  |
| WARTOŚĆ PODATKU VAT (…..%): |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO: |  |

.................................., dn……………………	             ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki