Załącznik nr 4 do SWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną w Suchej Beskidzkiej – etap IV (roboty wykończeniowe – parter)

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. ROBOTY BUDOWLANE |  |  |
|  |  | 1.1 Stolarka wewnętrzna |  |  |
| 1 | KNR 0-19 1024/07 | Montaż drzwi jednoskrzydłowych. (Drzwi wzmacniane do użytku w obiektach publicznych) | m2 | 53,79 |
| 2 | KNR 0-19 1024/07 | Montaż drzwi jednoskrzydłowych EI30. (Drzwi wzmacniane do użytku w obiektach publicznych) | m2 | 4,6 |
| 3 | KNR 0-19 1024/08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (Drzwi wzmacniane do użytku w obiektach publicznych) | m2 | 2,97 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Ścianki systemowe do sanitariatów | m2 | 23,66 |
|  |  | 1.2 Tynki i okładziny ścian wewnętrznych |  |  |
| 5 | NNRNKB 1 0832/01 | Tynki cementowe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach, z transportem mechanicznym | m2 | 1362,45 |
| 6 | NNRNKB 1 0832/03 | Tynki cementowe III kategorii wykonywane ręcznie na stropach płaskich, z transportem mechanicznym | m2 | 426,9 |
| 7 | KNR K-32 0101/06.1 | Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym | m2 | 263,82 |
| 8 | KNR 2-02 0121/03 | Ścianki działowe z pustaków ceramicznych poryzowanych 12cm w budynkach do wysokości do 4,5m | m2 | 20 |
| 9 | KNR 2-02 0616/02 | Izolacje poziome z dwóch warstw papy asfaltowej na sucho | m2 | 1 |
| 10 | KNR K-32 0103/03 | Okładziny ścian z płytek ceramicznych 20x50cm w technologii | m2 | 263,82 |
|  |  | 1.3 Izolacja podposadzkowe |  |  |
| 11 | NNRNKB 5 0618/03 dopłata 2x | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 | m2 | 426,9 |
| 12 | KNR 2-02 0616/01 | Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - folia polietylenowa gr.0,3mm | m2 | 426,9 |
| 13 | KNR 2-02 0609/03 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - gr.10cm | m2 | 426,9 |
|  |  | 1.4 Podłogi |  |  |
| 14 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 426,9 |
| 15 | KNR 2-02 1102/03 dopłata 3x | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm | m2 | 426,9 |
| 16 | KNR 2-02 1106/07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - z drutu d=3mm o oczku 10x10cm | m2 | 426,9 |
| 17 | KNR K-32 0201/06 | Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek | m2 | 426,9 |
| 18 | KNR K-32 0203/05 | Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm | m2 | 426,9 |
| 19 | KNR 0-12 1119/05 | Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 15x15cm metodą zwykłą | m | 256,14 |
| 20 | NNRNKB 6 2810/05.1 | Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | m2 | 17,74 |
| 21 | KNR 2-02 0129/02 | Montaż podokienników o długości ponad 1m - wewnętrzne - 2,57m2 | szt | 6 |
|  |  | 1.5 Ślusarka |  |  |
| 22 | KNR 2-02 1209/03 | Balustrady nierdzewne (wypełnienie z prętów pionowych) | m | 5,3 |
| 23 | Kalkulacja indywidualna | Obsadzenie w istniejącym otworze drzwi 2-skrzydłowych zewnętrznych (materiał inwestora) wraz z wykonaniem murowanej ścianki bocznej o pow. 1,5m2 | kpl | 1 |
| 24 | KNR 4-01 0313/04.1 | Dostarczenie i obsadzenie belek nadproża prefabrykowanego | m | 2,5 |
|  |  | 1.6 Roboty malarskie |  |  |
| 25 | NNRNKB 10 2013/01 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 1098,63 |
| 26 | NNRNKB 10 2015/01 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 | m2 | 426,9 |
| 27 | NNRNKB 7 1134/02.2 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 1525,53 |
| 28 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 1525,53 |
| 29 | KNR 2-02 1505/02 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie | m2 | 1525,53 |
|  |  | 2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE |  |  |
|  |  | 2.1. Instalacja przeciwpożarowa |  |  |
| 30 | KNR 2-15 0112/07 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm | szt | 1 |
| 31 | KNR 2-15 0112/06 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm - zawór pierwszeństwa | szt | 1 |
| 32 | KNR 0-35 0131/06 | Montaż urządzeń typu BA o średnicy nominalnej z przyłącza 2", zabezpieczających wodę przed wtórnymi zanieczyszczeniami | szt | 1 |
| 33 | KNR 2-15 0105/06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 65mm o połączeniach gwintowanych w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych | m | 6 |
| 34 | KNR 2-15 0105/05 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych | m | 18 |
| 35 | KNR 2-15 0105/04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych | m | 4 |
| 36 | KNR 2-15 0105/03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych | m | 4 |
| 37 | KNR 2-15 0105/02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych | m | 6 |
| 38 | KNR 2-15 0116/02 | Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 25mm montowane we wnęce | szt | 6 |
| 39 | KNR 2-15 0120/02 | Szafka hydrantowa wnękowa z wężem 25m i prądownicą | szt | 6 |
|  |  | 2.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna |  |  |
| 40 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przejścia szczelnego przez mur - wprowadzenie rurociągu do wnętrza budynku | kpl | 1 |
| 41 | KNR 0-13 0228/04 | Rurociągi z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 14,4 |
| 42 | KNR 0-13 0228/03 | Rurociągi z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 75,3 |
| 43 | KNR 2-15 0205/04 | Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 115,65 |
| 44 | KNR 2-15 0205/02 | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 14,65 |
| 45 | KNR 2-15 0205/01 | Rurociągi z PCW o średnicy 20mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 18 |
| 46 | KNR 2-15 0208/05 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową | podejście | 10 |
| 47 | KNR 2-15 0208/03 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową | podejście | 33 |
| 48 | KNR-W 2-15 0213/05 | Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym | szt | 16 |
| 49 | KNR-W 2-15 0218/01 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm | szt | 4 |
| 50 | KNR 2-15 0221/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | szt | 10 |
| 51 | Kalkulacja indywidualna | Podumywalkowy separator tłuszczu 1,0 dm3/s | szt | 3 |
| 52 | KNR 2-15 0221/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych + poręcz | szt | 1 |
| 53 | KNR 2-15u2 0101/01 | Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej na ścianie | kpl | 10 |
| 54 | KNR 2-15u2 0104/01 | Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym | kpl | 10 |
| 55 | KNR 2-15u2 0105/01 | Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych | szt | 10 |
| 56 | KNR 2-15 0224/03 | Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" - dla niepełnosprawnych + poręcze 2szt. | kpl | 1 |
| 57 | KNR-W 2-15 0229/05.2 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce | szt | 1 |
| 58 | KNR 2-15 0225/02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl | 2 |
| 59 | KNR 2-15 0222/06 | Koryta pralnicze kamionkowe | kpl | 3 |
| 60 | KNR 2-15 0223/02 | Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego | kpl | 15 |
| 61 | KNR 2-15 0112/06 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm | szt | 2 |
| 62 | KNR 0-35 0131/06 | Montaż urządzeń typu BA o średnicy nominalnej z przyłącza 2", zabezpieczających wodę przed wtórnymi zanieczyszczeniami | szt | 1 |
| 63 | KNR 0-13 0128/01 | Rurociągi z rur PE o średnicy 16mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych | m | 180,1 |
| 64 | KNR 0-13 0128/01 | Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych | m | 16,4 |
| 65 | KNR 0-13 0128/01 | Rurociągi z rur PE o średnicy 26mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych | m | 55,7 |
| 66 | KNR 0-13 0128/03 | Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych | m | 13,2 |
| 67 | KNR 0-13 0128/04 | Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych | m | 11,9 |
| 68 | KNR 0-13 0128/05 | Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych | m | 20,8 |
| 69 | KNR 0-31 0107/01 | Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej | szt | 10 |
| 70 | KNR 0-31 0107/05 | Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych | szt | 10 |
| 71 | KNR 0-31 0109/01 | Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej | szt | 20 |
| 72 | KNR 0-31 0113/10 | Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 15mm | m | 298,1 |
| 73 | KNR 0-31 0116/03 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby | m | 298,1 |
| 74 | KNR 0-31 0116/04 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 298,1 |
| 75 | KNR 0-31 0111/02 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka | szt | 15 |
| 76 | KNR 0-31 0111/06 | Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie w kabinie | szt | 15 |
|  |  | 2.3. Kotłownia gazowa |  |  |
| 77 | KNR 2-15 0403/07 | Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 100mm, o połączeniach spawanych, na ścianach | m | 10 |
| 78 | KNR 0-35 0224/07 | Kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 80 kW z automatyką | kpl | 1 |
| 79 | KNR 0-35 0221/08 | Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej do 50dm3 | szt | 2 |
| 80 | KNR 0-35 0221/13 | Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej do 140dm3 | szt | 1 |
| 81 | KNR 0-35 0216/11 | Montaż płytowego wymiennika ciepła 80kW | szt | 1 |
| 82 | KNR 0-35 0216/11 | Montaż neutralizatora kondensatu | szt | 1 |
| 83 | KNR 0-35 0216/11 | Montaż sprzęgła hydraulicznego | szt | 1 |
| 84 | KNR 0-35 0208/01 | Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5m3/h i średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25mm) | szt | 12 |
| 85 | KNR 0-35 0121/05 | Montaż przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych kotła grzewczego z zasobnikiem wykonanych przez producenta zasobnikowych podgrzewaczy wody, stojących o pojemności do 1000dm3, współpracujących z kotłami grzewczymi | kpl | 1 |
| 86 | KNR 0-31 0307/03 | Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z siłownikiem elektrycznym 24V do regulacji temperatury przepływu wody o średnicy nominalnej gniazd 25mm | kpl | 5 |
| 87 | KNR 0-35 0217/06 | Montaż zaworów zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 40mm | szt | 2 |
| 88 | KNR 0-35 0217/06 | Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 40mm | szt | 2 |
| 89 | KNR 0-35 0216/13 | Montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 40mm | szt | 1 |
| 90 | KNR 0-35 0216/05 | Montaż zaworów bezpieczeństwa pełnoskokowych membranowych o średnicy nominalnej 20mm | szt | 1 |
| 91 | KNR 0-35 0215/12 | Montaż kurków spustowych ze złączką do węża o średnicy nominalnej 20mm | kpl | 1 |
| 92 | KNR 0-35 0217/04 | Montaż zaworów zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 25mm | szt | 13 |
| 93 | KNR 0-35 0217/05 | Montaż zaworów zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 32mm | szt | 2 |
| 94 | KNR 0-35 0217/04 | Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 25mm | szt | 6 |
| 95 | KNR 0-35 0217/05 | Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 32mm | szt | 1 |
| 96 | KNR 0-35 0216/12 | Montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 4 |
| 97 | KNR 0-35 0216/11 | Montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 25mm | szt | 7 |
| 98 | KNR 0-35 0216/05 | Montaż zaworów bezpieczeństwa pełnoskokowych membranowych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 3 |
| 99 | KNR 2-15 0403/03.4 | Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach | m | 30 |
| 100 | KNR 2-15 0403/04.6 | Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 50mm, o połączeniach spawanych, na ścianach | m | 15 |
| 101 | KNR 2-15 0403/05 | Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 65mm, o połączeniach spawanych, na ścianach | m | 25 |
| 102 | KNR 2-15 0403/07 | Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 100mm, o połączeniach spawanych, na ścianach | m | 20 |
| 103 | KNR 0-35 0215/09 | Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 6 |
| 104 | KNR-W 2-15 0530/01 | Montaż termometrów w gotowej tulei | szt | 18 |
| 105 | KNR-W 2-15 0530/02 | Montaż manometrów w gotowej tulei | szt | 13 |
| 106 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż przewodu ze stali nierdzewnej dwuwarstwowego d=200/250mm spalinowego L =12,00m do pieców kondensacyjnych | kpl | 1 |
| 107 | KNR 2-17 0101/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1000mm - dostawa i montaż nawiewu | m2 | 1,88 |
| 108 | Kalkulacja indywidualna | Pompa zatapialna | szt | 1 |
| 109 | Kalkulacja indywidualna | Studzienka systemowa PCV | szt | 1 |
|  |  | 2.4. Instalacja gazowa |  |  |
| 110 | KNR 2-15 0303/04 | Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 65mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 12 |
| 111 | KNR 2-15 0303/07 | Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 125mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 3 |
| 112 | KNR 2-15 0303/02 | Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 10 |
| 113 | KNR 2-15 0303/01 | Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 10 |
| 114 | KNR 2-02 1512/02 | Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) rur stalowych i blaszanych o średnicy do 100mm | m | 35 |
| 115 | KNR 2-15 0305/02 | Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych | m | 48 |
| 116 | KNR 2-15 0306/05 | Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 50mm do gazomierza na ścianach | kpl | 1 |
| 117 | KNR 2-15 0310/01 | Kurki gazowe przelotowe o średnicy 15mm | szt | 2 |
| 118 | KNR 2-15 0310/03 | Kurki gazowe przelotowe o średnicy 32mm | szt | 4 |
| 119 | KNR 2-15 0310/03 | Kurki gazowe przelotowe o średnicy 32mm - zawór elektromagnetyczny MAG ZE 32 | szt | 1 |
| 120 | KNR 2-15 0120/01 | Szafka gazowa naścienna 1000x900x300 | szt | 1 |
| 121 | Kalkulacja indywidualna | System detekcji gazu | kpl | 1 |
|  |  | 2.5. Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |
| 122 | KNR 2-15 0403/04.5 | Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 40mm, o połączeniach spawanych, na ścianach | m | 80 |
| 123 | KNR 0-35 0219/08 | Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wysokości 705-805mm, głębokości 110-160mm i szerokości 680mm, 6-9 sekcji | szt | 5 |
| 124 | KNR 0-35 0220/07 | Montaż rozdzielaczy o długości do 465mm na osiem obwodów grzewczych do centralnego ogrzewania z króćcami przyłączeniowymi o średnicy nominalnej 1/2" / 1/5" | kpl | 5 |
| 125 | KNR 0-31 0202/02 | Rurociągi PE-XC o średnicy nominalnej 16mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach | m | 456 |
| 126 | KNR 0-31 0218/03 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby | m | 456 |
| 127 | KNR 0-31 0218/04 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 456 |
| 128 | KNR 0-31 0218/05 | Próba na gorąco instalacji c.o. o średnicy nominalnej rurociągu 15, 22 i 28mm z dokonaniem regulacji | szt | 19 |
| 129 | KNR 0-31 0113/11 | Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 22mm | m | 456 |
| 130 | KNR 0-31 0205/05 | Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900mm, długości 800-1200mm | szt | 19 |
| 131 | KNR 0-31 0208/01 | Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi | kpl | 19 |
| 132 | KNR 0-31 0208/03 | Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 19 |
| 133 | KNR 0-31 0207/01 | Podłączenie ze ściany do instalacji c.o. grzejników panelowych VK o średnicy nominalnej podłączenia 15mm | szt | 19 |
| 134 | KNR 0-31 0301/01 | Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy ślimakowej z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 75mm | m2 | 84,5 |
| 135 | KNR 0-31 0307/01 | Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z siłownikiem elektrycznym 24V do regulacji temperatury przepływu wody o średnicy nominalnej gniazd 15mm | kpl | 4 |
| 136 | KNR 0-31 0308/01 | Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego rurociągów o średnicy nominalnej 16 i 20mm bez względu na rodzaj układu wężownicy z rur o rozstawie 75mm | m2 | 84,5 |
|  |  | 2.6. Wentylacja mechaniczna |  |  |
| 137 | KNR 2-17 0146/04.1 | Czerpnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 3260mm | szt | 4 |
| 138 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej do obsługi pomieszczeń przyziemia | kpl | 1 |
| 139 | KNR 2-17 0205/01 | Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej o średnicy otworów ssących do 400mm i masie do 90kg | szt | 1 |
| 140 | KNR 2-17 0138/01.1 | Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm - okrągłe | szt | 34 |
| 141 | KNR 2-17 0113/01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 100mm | m2 | 31,51 |
| 142 | KNR 2-17 0113/02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm | m2 | 6,94 |
| 143 | KNR 2-17 0113/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 400mm | m2 | 0,39 |
| 144 | KNR 2-16 0316/01.2 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej do 55mm jednowarstwowa, matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego grubości 50mm | m2 | 38,84 |
| 145 | KNR 2-17 0101/06.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 4400mm | m2 | 133,32 |
| 146 | KNR 2-16 0316/01.2 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej do 55mm jednowarstwowa, matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego grubości 50mm | m2 | 133,32 |
|  |  | 3. PRZYŁĄCZA INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH |  |  |
|  |  | 3.1. Kanalizacja deszczowa |  |  |
| 147 | KNR 2-01 0217/04 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 | m3 | 163,38 |
| 148 | KNR 2-01 0230/01.1 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 97,81 |
| 149 | KNR 2-01 0212/03.1 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach | m3 | 65,57 |
| 150 | KNR 2-18 0501/03 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka | m2 | 88,92 |
| 151 | KNNR 4 1308/02 | Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk | m | 32,65 |
| 152 | KNNR 4 1308/03 | Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk | m | 78,5 |
| 153 | KNNR 4 1413/01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 800mm i głębokości 3m w gotowym wykopie | studnię | 5 |
| 154 | KNNR 4 1413/02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 800mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni | 0,5 m | -5 |
| 155 | KNNR 4 1413/08 | Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie | m3 | 2,25 |
| 156 | KNR 2-18 0625/01 | Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem | szt | 6 |
| 157 | KNNR 4 1606/06 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur o średnicy 400mm (1 próba - 200m) | próba | 1 |
| 158 | Kalkulacja indywidualna | Wpięcie do istniejącej studzienki | kpl | 1 |
| 159 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż separatora | kpl | 1 |
|  |  | 4. Utwardzenia |  |  |
| 160 | KNR 2-01 0205/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km | m3 | 28 |
| 161 | KNNR 1 0208/02.1 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 28 |
| 162 | KNNR 6 0113/03 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 70 |
| 163 | KNNR 6 0113/06 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 70 |
| 164 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem | m3 | 1,5 |
| 165 | KNR 2-31 0407/03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 25 |
| 166 | KNNR 6 0502/03.3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 70 |