Załącznik nr 4 do SIWZ Kosztorys ofertowy - formularz

|  | Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 | Nr STWiOR: | D.01.01.01 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 201/119/3 |  |  |  |  |  |
|  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w |  |  |  |  |  |
|  | terenie równinnym | km |  | 0,35 |  |  |
| Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 2 | Nr STWiOR: | D.01.02.07 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/813/3 |  |  |  |  |  |
|  | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce |  |  |  |  |  |
|  | cementowo-piaskowej | m |  | 36,00 |  |  |
| 3 | Nr STWiOR: | D.01.02.07 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/815/2 |  |  |  |  |  |
|  | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla |  |  |  |  |  |
|  | pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 |  | 54,00 |  |  |
|  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 4 | Nr STWiOR: | D.04.01.01 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 201/206/2 |  |  |  |  |  |
|  | Mechaniczne korytowanie istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej |  |  |  |  |  |
|  | pod nową nawierzchnię jezdni z transportem urobku samochodami |  |  |  |  |  |
|  | samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III-IV |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 |  | 792,08 |  |  |
| 5 | Nr STWiOR: | D.04.01.01 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 201/214/3 (2) |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze |  |  |  |  |  |
|  | rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1·km samochodami |  |  |  |  |  |
|  | samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, |  |  |  |  |  |
|  | samochód 5-10 t - dopłata za 2 km | m3 | 4,00 | 792,08 |  |  |
| 6 | KNRW 218/901/4 |  |  |  |  |  |
|  | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i |  |  |  |  |  |
|  | telekomunikacyjnych, typ lekki, rozpiętość 10,0·m | kpl. |  | 10 |  |  |
| 7 | KNRW 218/901/9 |  |  |  |  |  |
|  | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i |  |  |  |  |  |
|  | telekomunikacyjnych po zakończeniu robót ziemnych | kpl. |  | 10 |  |  |
|  | Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |  |
| 8 | Nr STWiOR: | D.04.01.01 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/103/4 |  |  |  |  |  |
|  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne |  |  |  |  |  |
|  | nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | m2 |  | 1 534,38 |  |  |
| 9 | Nr STWiOR: | D.05.03.26 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 911/101/2 (1) |  |  |  |  |  |
|  | Wzmacnianie podłoża nawierzchni geotekstyliami |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 |  | 1 534,38 |  |  |
| 10 | Nr STWiOR: | D.04.04.01 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/114/1 |  |  |  |  |  |
|  | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 |  | 1 534,38 |  |  |
| 11 | Nr STWiOR: | D.04.04.04 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/114/5 |  |  |  |  |  |
|  | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 63-80 warstwa dolna, grubość |  |  |  |  |  |
|  | warstwy po zagęszczeniu 15 cm - warstwa docelowa gr. 20 cm | m2 |  | 1 534,38 |  |  |
| 12 | Nr STWiOR: | D.04.04.04 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/114/6 |  |  |  |  |  |
|  | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy |  |  |  |  |  |
|  | dalszy 1 cm grubości - dopłata za 5 cm | m2 | 5,00 | 1 534,38 |  |  |
| 13 | Nr STWiOR: | D.04.04.04 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/114/7 |  |  |  |  |  |
|  | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń z zaklinowaniem, warstwa górna, |  |  |  |  |  |
|  | grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm - docelowa gr. 15 cm | m2 |  | 1 534,38 |  |  |
| 14 | Nr STWiOR: | D.04.04.04 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/114/8 |  |  |  |  |  |
|  | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń j.w., warstwa górna, dodatek za każdy |  |  |  |  |  |
|  | dalszy 1 cm grubości - dopłata za 7 cm | m2 | 7,00 | 1 534,38 |  |  |

|  | Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Nr STWiOR: | D.05.03.05 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/114/7 |  |  |  |  |  |
|  | Wyprofilowanie istniejącej podbudowy na odc. A- B w km |  |  |  |  |  |
|  | 0+000-0+102 tłuczniem z zaklinowaniem, grubość warstwy po |  |  |  |  |  |
|  | zagęszczeniu 8 cm - docelowa średnia grubość 10 cm | m2 |  | 576,50 |  |  |
| 16 | Nr STWiOR: | D.05.03.05 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/114/8 Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy wyrównawczej j.w. - dopłata za 2 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 2,00 | 576,50 |  |  |
| 17 | Nr STWiOR: | D.05.03.05 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/310/5 |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie warstwy profilującej z masy mineralno asfaltowej, |  |  |  |  |  |
|  | warstwa o grubości 3 cm | m2 |  | 1 968,38 |  |  |
| 18 | Nr STWiOR: | D.04.03.01 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/1004/7 |  |  |  |  |  |
|  | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją - obm. j.w. | m2 |  | 1 968,38 |  |  |
| 19 | Nr STWiOR: | D.05.03.26 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 202/616/1 |  |  |  |  |  |
|  | Analogia: Ułożenie geosiatki dla wzmocnienia nawierzchni |  |  |  |  |  |
|  | bitumicznej po uprzednim skropieniu | m2 |  | 1 968,38 |  |  |
| 20 | Nr STWiOR: | D.05.03.05 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/310/1 |  |  |  |  |  |
|  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, |  |  |  |  |  |
|  | asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm | m2 |  | 1 968,38 |  |  |
| 21 | Nr STWiOR: | D.05.03.05 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/310/5 |  |  |  |  |  |
|  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3cm - docelowa grubość warstwy 4 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 |  | 1 968,38 |  |  |
| 22 | Nr STWiOR: | D.05.03.05 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/310/6 |  |  |  |  |  |
|  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, |  |  |  |  |  |
|  | asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy | m2 |  | 1 968,38 |  |  |
| 23 | Nr STWiOR: | D.08.01.01 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/401/2 |  |  |  |  |  |
|  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii |  |  |  |  |  |
|  | III-IV |  | m |  | 712,50 |  |  |
| 24 | Nr STWiOR: | D.08.01.01 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/402/4 |  |  |  |  |  |
|  | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem beton B-15 w ilości |  |  |  |  |  |
|  | 0,06 m3/mb |  | m3 |  | 42,75 |  |  |
| 25 | Nr STWiOR: | D.08.01.01 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/403/3 |  |  |  |  |  |
|  | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce |  |  |  |  |  |
|  | cementowo-piaskowej | m |  | 637,50 |  |  |
| 26 | Nr STWiOR: | D.08.01.01 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/403/5 |  |  |  |  |  |
|  | Krawężniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce |  |  |  |  |  |
|  | cementowo-piaskowej | m |  | 75,00 |  |  |
| 27 | Nr STWiOR: | D.08.05.06 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/511/3 (1) |  |  |  |  |  |
|  | Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej grubość |  |  |  |  |  |
|  | 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, | m2 |  | 142,50 |  |  |
| 28 | Nr STWiOR: | D.08.01.03 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231/114/7 |  |  |  |  |  |
|  | Analogia : Wykonanie poboczy poza krawężnikiem z mat. kamiennego tłuczeń +kliniec, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm (średnia grubość warstwy 15 cm i średnia szer. 0,5 m, obustr.) w mat. należy przyjąć 120,77 m3 materiału kamiennego |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 2,00 | 318,75 |  |  |
|  | Kanalizacja |  |  |  |  |  |
| 29 | Nr STWiOR: | D.03.02.01-23-40 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 201/217/4 |  |  |  |  |  |
|  | Wykopy wykonywane mechanicznie na odkład, koparka 0,25 m3, |  |  |  |  |  |
|  | grunt kategorii III-IV- wykop pod rurociąg i studnie | m3 |  | 305,12 |  |  |
| 30 | Nr STWiOR: | D.03.02.01-23 |  |  |  |  |  |
|  | KNR 228/501/4 (1) |  |  |  |  |  |
|  | Podłoża z kruszyw naturalnych pod kanał i przykanaliki, o grubości |  |  |  |  |  |
|  | 10 cm, piasek |  | m2 |  | 181,60 |  |  |
| 31 | Nr STWiOR: | D.03.02.01-23 |  |  |  |  |  |
|  | KNRW 218/408/3 |  |  |  |  |  |
|  | Kanał opadowy z rur typu PVC Fi·200·mm | m |  | 140,00 |  |  |

|  | Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Nr STWiOR: | D.03.02.01-23 |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 228/506/3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, |  |  |  |  |  |  |
|  | Dn 200 mm |  | m |  | 87,00 |  |  |  |
| 33 | Nr STWiOR: | D.03.02.01-23-40 |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 228/501/9 (1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsypka z zasypką rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek - 20 cm nad wierzch rury |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 |  | 65,51 |  |  |  |
| 34 | Nr STWiOR: | D.03.02.01-23-40 |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 201/320/2 (1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Analogia: Ręczne zasypywanie wykopów tłuczniem z ubiciem |  |  |  |  |  |  |
|  | ręcznym |  | m3 |  | 158,42 |  |  |  |
| 35 | Nr STWiOR: | D.03.02.01-40 |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 218/625/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, |  |  |  |  |  |  |
|  | Fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. |  | 14 |  |  |  |
| 36 | Nr STWiOR: | D.03.02.01-40 |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 218/613/1 (1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi |  |  |  |  |  |  |
|  | Fi 1000 mm, głębokość 3 m | szt. |  | 6 |  |  |  |
| 37 | Nr STWiOR: | D.03.02.01-40 |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 218/613/2 (1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi |  |  |  |  |  |  |
|  | Fi 1000 mm, potrącenie za każde 0,5 m głębokości poniżej 3 m | 0.5 m |  | -16,00 |  |  |  |
| 38 | Nr STWiOR: | D.03.02.01-40 |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 218/613/5 (1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Analogia :Studnie chłonna z kręgów betonowych w gotowym |  |  |  |  |  |  |
|  | wykopie, kręgi Fi·1500·mm, głębokość do 3·m | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 39 | Nr STWiOR: | D.03.02.01-40 |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 218/613/6 (1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Analogia: Studnie chłonne z kręgów betonowych w gotowym |  |  |  |  |  |  |
|  | wykopie, kręgi Fi 1500 mm, potrącenie za każde 0,5 m głębokości |  |  |  |  |  |  |
|  | poniżej 3 m |  | 0.5 m |  | -1 |  |  |  |
| 40 | Kal. indyw. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. |  | 1 |  |  |  |
|  | Roboty inne |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNRW 219/306/4 (1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury ochronne (osłonowe), dwudzielna Fi 90 mm, PE | m |  | 185,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość kosztorysu netto [zł]: (suma poz. 1 – 41) |  |

............................, dn……………………	                     ................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki