Załącznik nr 4 do SWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sucha Beskidzka

ul. Kolejowa

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Roboty drogowe |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111/02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim | km | 0,400 |
| 2 | KNR 2-01 0205/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km | m3 | 930 |
| 3 | KNNR 1 0208/02.1 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 930 |
| 4 | KNNR 6 0805/02 | Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych - trylinki ze spoinami wypełnionymi piaskiem | m2 | 1700 |
| 5 | KNR 2-31 0813/01 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej | m | 500 |
| 6 | KNR 4-04 1103/01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie | m3 | 280 |
| 7 | KNNR 1 0208/02.1 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 280 |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną | m2 | 2650 |
| 9 | KNNR 6 0113/03 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 3100 |
| 10 | KNNR 6 0113/06 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 2650 |
| 11 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm | m3 | 265 |
| 12 | KNR 2-31 0310/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 2650 |
| 13 | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 2650 |
| 14 | KNR 2-31 0310/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 2650 |
| 15 | Kalkulacja indywidualna | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym wraz z jego mechanicznym zagęszczeniem oraz powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. (średnia grubość 7cm) | m2 | 290 |
| 16 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem | m3 | 45 |
| 17 | KNR 2-31 0403/01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej | m | 237 |
| 18 | KNR 2-31 0403/01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce piaskowej | m | 53 |
| 19 | KNR 2-31 0407/03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 240 |
| 20 | KNNR 6 0113/06 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 118 |
| 21 | KNNR 6 0502/03.3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem- analogia wykonanie dwurzędowego ścieku z kostki | m2 | 237 |
| 22 | KNNR 6 0502/03.3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 118 |
| 23 | Kalkulacja indywidualna | Montaż koryt ściekowych trójkątnych układane na podsypce cementowo-piaskowej | m | 130 |
|  |  | Odwodnienie |  |  |
| 24 | KNNR 1 0307/04 | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku | m3 | 400 |
| 25 | KNNR 1 0214/05 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami | m3 | 300 |
| 26 | KNNR 1 0205/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | m3 | 100 |
| 27 | KNNR 1 0208/02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 100 |
| 28 | KNNR 4 1411/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm | m3 | 35 |
| 29 | KNNR 11 0502/04 | Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 300mm | m | 363 |
| 30 | KNNR 11 0406/05 | Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1020mm i głębokości 2,4m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych | studnia | 13 |
| 31 | KNNR 11 0406/03 | Studzienki kanalizacyjne o średnicy 425mm i głębokości 2,0m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych wraz z żeliwnym wpustem (krata) | studnia | 9 |
|  |  | Kanał |  |  |
| 32 | KNNR 1 0307/04 | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku | m3 | 280 |
| 33 | KNNR 1 0205/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | m3 | 80 |
| 34 | KNNR 1 0208/02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 80 |
| 35 | KNNR 1 0214/05 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami | m3 | 200 |
| 36 | KNNR 11 0501/05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych - piasek | m3 | 10 |
| 37 | Kalkulacja indywidualna | Budowa kanału technologicznego PE 3xDn 90*5,0 mm w obsypce piaskowej wraz z oznakowaniem taśmą ostrzegawczą | m | 430 |
| 38 | Kalkulacja indywidualna | Budowa studni prefabrykowanych 60x60x70 | studnia | 7 |
| 39 | KNR 2-31 0702/01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm | szt | 4 |
| 40 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 4 |
| 41 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 analogia Tabliczka T-1 | szt | 4 |
|  |  | Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV |  |  |
| 42 | KNNR 5 0701/02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 6 |
| 43 | KNNR 5 0701/05 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV | m3 | 138 |
| 44 | KNNR 5 0706/02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m | m | 240 |
| 45 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm | m | 80 |
| 46 | KNNR 5 0707/04 | Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną | m | 1200 |
| 47 | KNNR 5 0713/03 | Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 240 |
| 48 | Kalkulacja indywidualna | Identyfikacja i przecięcie kabla 15kV | kpl | 4 |
| 49 | KNR 5-10 0412/06 | Montaż muf przelotowych z taśm izolacyjnych, na kablach energetycznych jednożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, aluminiowych na napięcie do 20kV, o przekroju żył do 240mm2 | szt | 12 |
| 50 | KNNR 5 0702/02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 6 |
| 51 | KNNR 5 0702/05 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV | m3 | 138 |
| 52 | KNNR 5 1302/01 | Badanie linii kablowej średniego napięcia | odcinek | 4 |
| 53 | Kalkulacja indywidualna | Geodezja powykonawcza | kpl | 2 |
|  |  | Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV |  |  |
| 54 | KNNR 5 0701/02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 3,2 |
| 55 | KNNR 5 0701/05 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV | m3 | 32 |
| 56 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m (Krotność= 2) | m | 110 |
| 57 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm | m | 40 |
| 58 | KNNR 5 0707.1/02 | Ręczne układanie kabli o masie do 1kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego | m | 70 |
| 59 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 40 |
| 60 | KNNR 9 0806/01 | Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwych na kablach o przekroju żył do 35mm2 | szt | 2 |
| 61 | KNNR 5 0702/02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 3,2 |
| 62 | KNNR 5 0702/05 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV | m3 | 32 |
| 63 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia | odcinek | 1 |
| 64 | Kalkulacja indywidualna | Geodezja powykonawcza | kpl | 1 |

ul. Starzeńskiego

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Roboty drogowe |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111/02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim | km | 0,700 |
| 2 | KNR 2-01 0205/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km | m3 | 500 |
| 3 | KNNR 1 0208/02.1 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 500 |
| 4 | KNNR 6 0805/02 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem | m2 | 700 |
| 5 | KNR 4-04 1103/01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie | m3 | 105 |
| 6 | KNNR 1 0208/02.1 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 105 |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną | m2 | 2240 |
| 8 | KNNR 6 0113/03 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 2240 |
| 9 | KNNR 6 0113/06 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 2240 |
| 10 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm | m3 | 224 |
| 11 | KNR 2-31 0310/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 2240 |
| 12 | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 2240 |
| 13 | KNR 2-31 0310/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 2240 |
| 14 | Kalkulacja indywidualna | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym wraz z jego mechanicznym zagęszczeniem oraz powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. (średnia grubość 7cm) | m2 | 500 |
|  |  | Odwodnienie |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0205/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km | m3 | 100 |
| 16 | KNNR 1 0208/02.1 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 100 |
| 17 | KNNR 4 1411/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm | m3 | 5 |
| 18 | KNNR 11 0502/03 | Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 250mm | m | 90 |
| 19 | KNNR 11 0406/05 | Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1020mm i głębokości 2,4m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych | studnia | 4 |
| 20 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod korytka | m3 | 26 |
| 21 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm | m3 | 25 |
| 22 | KNR 2-31 0606/03 | Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 450 |
| 23 | KNR 2-31 0606/03 | Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej z kratą stalową | m | 30 |
|  |  | Kanał |  |  |
| 24 | KNNR 1 0205/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | m3 | 480 |
| 25 | KNNR 1 0208/02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 80 |
| 26 | KNNR 1 0214/05 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami | m3 | 400 |
| 27 | KNNR 11 0501/05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych - piasek | m3 | 35 |
| 28 | KNNR 11 0502/02 | Rury z PVC-U kielichowe o średnicy 200mm gr. ścianki 6,6mm jednorodne SN12 | m | 480 |
| 29 | KNNR 11 0406/05 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych kompletne, PE fi 800 mm | studnia | 10 |
| 30 | Kalkulacja indywidualna | Geodezja powykonawcza | kpl | 1 |

ul. Błądzonka

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Roboty drogowe |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111/02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim | km | 0,920 |
| 2 | KNR 2-01 0205/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km | m3 | 1600 |
| 3 | KNNR 1 0208/02.1 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 1600 |
| 4 | KNR 2-31 0813/01 | Rozebranie koryt betonowych | m | 500 |
| 5 | KNR 4-04 1103/01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie | m3 | 72 |
| 6 | KNNR 1 0208/02.1 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 72 |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną | m2 | 2600 |
| 8 | KNNR 6 0113/03 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 1600 |
| 9 | KNNR 6 0113/06 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1600 |
| 10 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm | m3 | 260 |
| 11 | KNR 2-31 0310/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 2650 |
| 12 | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 2650 |
| 13 | KNR 2-31 0310/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 2650 |
| 14 | Kalkulacja indywidualna | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym wraz z jego mechanicznym zagęszczeniem oraz powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. (średnia grubość 7cm) | m2 | 390 |
|  |  | Odwodnienie |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0205/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km | m3 | 150 |
| 16 | KNNR 1 0208/02.1 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 150 |
| 17 | KNNR 6 0113/05 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 225 |
| 18 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem | m3 | 42 |
| 19 | KNR 2-31 0606/03 | Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 450 |
| 20 | Kalkulacja indywidualna | Krata stalowa na koryta | m | 24 |
| 21 | KNNR 4 1411/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm | m3 | 10 |
| 22 | KNNR 11 0502/04 | Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 300mm | m | 25 |
| 23 | KNNR 11 0502/05 | Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 400mm | m | 25 |
| 24 | KNNR 11 0502/03 | Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej500mm | m | 30 |
| 25 | KNNR 11 0406/03 | Studzienki kanalizacyjne o średnicy 425mm i głębokości 2,0m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych | studnia | 3 |
| 26 | Kalkulacja indywidualna | Przepust pod drogą ścianki czołowe betonowe | szt | 20 |
|  |  | Przebudowa zjazdów |  |  |
| 27 | KNR 2-01 0205/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km | m3 | 80 |
| 28 | KNNR 1 0208/02.1 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 80 |
| 29 | KNNR 6 0113/03 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 360 |
| 30 | KNNR 6 0113/05 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 180 |
| 31 | KNR 2-31 0310/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 108 |
| 32 | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 108 |
| 33 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem | m3 | 4 |
| 34 | KNR 2-31 0403/01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej | m | 45 |
| 35 | KNR 2-31 0407/03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 24 |
| 36 | KNNR 6 0502/03.3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 72 |
| 37 | KNR 2-31 0702/01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm | szt | 3 |
| 38 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 3 |
| 39 | Kalkulacja indywidualna | Bariery energochłonne stalowe | m | 168 |
| 40 | Kalkulacja indywidualna | Geodezja powykonawcza | kpl | 1 |

droga za szpitalem

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Roboty drogowe |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111/02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim | km | 0,530 |
| 2 | KNR 2-01 0205/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km | m3 | 600 |
| 3 | KNNR 1 0208/02.1 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 600 |
| 4 | KNR 2-31 0813/01 | Rozebranie krawężników betonowych | m | 100 |
| 5 | KNR 4-04 1103/01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie | m3 | 6 |
| 6 | KNNR 1 0208/02.1 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 6 |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną | m2 | 1600 |
| 8 | KNNR 6 0113/03 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 1600 |
| 9 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm | m3 | 160 |
| 10 | KNNR 6 0113/05 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 1600 |
| 11 | KNR 2-31 0310/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1600 |
| 12 | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 1600 |
| 13 | KNR 2-31 0310/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 1600 |
| 14 | Kalkulacja indywidualna | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym wraz z jego mechanicznym zagęszczeniem oraz powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. (średnia grubość 7cm) | m2 | 300 |
|  |  | Odwodnienie |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0205/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km | m3 | 127 |
| 16 | KNNR 1 0208/02.1 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 127 |
| 17 | KNNR 6 0113/05 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 255 |
| 18 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa | m3 | 28 |
| 19 | KNR 2-31 0606/03 | Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 512 |
| 20 | Kalkulacja indywidualna | Krata stalowa na koryta | m | 24 |
| 21 | KNNR 11 0502/04 | Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 300mm | m | 12 |
| 22 | KNNR 11 0406/03 | Studzienki kanalizacyjne o średnicy 425mm i głębokości 2,0m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych | studnia | 3 |
| 23 | Kalkulacja indywidualna | Przepust pod drogą ścianki czołowe betonowe | szt | 6 |
| 24 | KNR 2-31 0702/01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm | szt | 3 |
| 25 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 3 |

Uwaga:

W celu prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej brutto należy wykonać czynności zgodnie z pkt. 14.4 SWZ. Obowiązuje następująca zasada:

Cena ofertowa netto = wartość netto kosztorysu nr 1 + wartość netto kosztorysu nr 2                        + wartość netto kosztorysu nr 3 + wartość netto kosztorysu nr 4.